## Slide 1: Schedule
12月8日～21日
  アプリケーションの決定
  ツール実行のためのセットアップ
  勉強
  シミュレーションと論理合成
12月22日～1月4日
  論理合成、レイアウト合成、シミュレーション
1月5日～1月18日
  レイアウト合成、静的タイミング解析、シミュレーション
1月19日～25日
  静的タイミング解析、シミュレーション
1月26日～2月1日
  最終プレゼンテーションの準備
12月22日
  アプリケーションチェック
1月5日
  機能検証(RTL Sim)と論理合成(basic)
1月19日
  論理合成(3types)
  レイアウト(full)
  レイアウトシミュレーション
1月26日
  静的タイミング解析、シミュレーション
2月2日(インターンだから日程調整)
  最終プレゼンテーション

## Slide 2: Goal (Final Presentation)
表紙
プロジェクト作業の目的
  動機
  なぜASICなのか？
フローと使用ツール （バージョンを含む）
RTLモデルの説明
制約の説明
論理合成の評価
レイアウト合成の評価
STA結果
シミュレーション結果
結論
このプロジェクト作業に費やした時間
このプロジェクト作業に関するコメント （難しかった点、良かった点、悪かった点）
Title page
Purpose of your project work
  Motivation
  Why ASIC?
Flow and used tools with their version
Explanation for your RTL model
Explanation for your constraints
Evaluation for logic synthesis
Evaluation for layout synthesis
STA results
Simulation results
Conclusions
Times how long you spend for this project work
Comments for this project work (what is difficult?what is good or bad?)

## Slide 3: Purpose
Motivation
  MLPs are basic building blocks of modern deep models such as CNNs and Transformers.
  If we can speed up MLPs, we can reuse the same hardware for many tasks (image, speech, sensor processing, etc.).
  A hardware MLP accelerator can parallelize dot-product operations and reduce inference latency.
Why ASIC?
  An ASIC can implement an 8×8 Outer Product Unit (OPU) array specialized for MLP matrix–vector multiplication.
  Unlike a CPU, there is no instruction fetch and decode overhead, so higher throughput can be achieved.
Notes: Motivation
MLPは深層モデル(CNN, Transformer)の基礎要素である。
MLPの高速化→多様な応用(画像・音声・センサ処理)が可能。
MLP に特化したハードウェアによって内積処理を並列化し、レイテンシ短縮を狙う。
Why ASIC?
MLP の行列・ベクトル積に特化した 8×8 OPU アレイを構成でき、CPU のような命令フェッチ／デコードのオーバーヘッドがないため高スループットが期待される。

## Slide 4: Design Flow and Tools
SDF
RTL
XCELIUM
(Simulation)
GENUS
(Synthesis)
INNOVUS
(P&R)
Gate-level Netlist
TestBench
RTL Simulation
Gate-Level Simulation
Post-Layout Simulation
lib
Gate-level Netlist
SDF
SDF
TEMPUS
(STA)
Cadence Genus 21.1
Cadence Innovus 21.1
Cadence Quantus 21.1 and Tempus 21.1
XCELIUM 23.03 with SDF back-annotation

## Slide 5: MLP Structure
......
......
......
......
0
1
9
L1(784)
L2(64)
L3(32)
L4(10)

## Slide 6: RTL Model
WVEC Register
XVEC Register
PE
…
wvec
xvec
xin
win
ACC REG
acc_sel
yout
acc_en
0
1
(c) PE
(b) OPU
(a) MLP NPU
PE
PE
…
…
…
…
…
…
PE
PE
PE
PE
PE
PE
(d) Quantizer(Q)
y
s
>>
shift-1
1
>>
qy
Controller
PARAM
FIFO
CORE
XFIFO
pixel
OPU
8×8
ReLU
8×8
Q
8×8
Counter
RingBuffer？

## Slide 7: FSM Controller
STATE
  INIT, IDLE, LD, EXEC, WRITE, LP_CTRL
INIT
IDLE
LD
EXEC
WR
LP
CTRL
init_done
start
lp_end

## Slide 8: FSM Controller
INIT
  目的: リセット後の初期化を完了させる
  主な処理:
    全カウンタ初期化（layer/neuron/tile など）
    アドレスレジスタ初期化（X/W/Y base, stride など）
    OPU制御レジスタ初期化（acc clear条件、sel/en既定値）
    Quant/scaleレジスタ既定化
IDLE
  目的: 実行要求待ち
  主な処理:
    start待ち
    doneは0（必要ならここでクリア）
SETUP
  目的: 「次に実行する単位」を確定して、カウンタ/アドレス/スケールを準備
  主な処理:
    layerパラメータ取り込み（tile数、stride、ReLU有無、量子化モード等）
    Q_SCALE_LOAD(layer)（レイヤ別スケールを内部レジスタへ）
    tileカウンタ初期化（タイルループの開始位置）
    X/W の開始アドレス、Y書き込み先アドレスのセットOPUのACCクリア条件をセット
EXEC
  目的: タイルループを回し、メモリからX/Wを取り込みOPUで積和する
  主な処理:
    Xタイル read req → 受領待ち → latch
    Wタイル read req → 受領待ち → latch
    OPU_REGISTER_SET(xvec, wvec, ...)
    OPU_EXEC → opu_done待ち
    tileカウンタ/アドレス更新
      tile_last==0なら次タイルへ（EXEC内で繰り返し）
      tile_last==1ならタイルループ終了
WRITE
  目的: OPUの累積結果を後処理してYへ書き込む
  主な処理:
    ReLU適用
    量子化適用（scale/shiftなど、Q_APPLY）
    Y書き込み req → mem_wdone待ち
LOOP_CTRL
  目的: 次に進むか終了するかを決め、必要なカウンタ/アドレスを更新
  主な処理:
    neuron終了判定（neuron_last）
      継続なら neuron_cnt++、Y addr更新、必要ならX/W開始位置更新
    layer終了判定（layer_last）
      次レイヤへ行くなら layer_cnt++、layer base/stride更新done_all（全処理完了）を算出

## Slide 9: 概算
MLP（全体）: 784+32+8 = 824 cycle（概算）
  L1: 98*8=784(ボトルネック怪しい…)
  L2: 8*4 = 32
  L3: 4*2 = 8
計算負荷:
  MULT: 8bit * 8bit
  ACC: 32bit
CPU数値を比較して目標クロック周波数を決める。
  CPU
    CFSから概算すると、MAC数が18倍軽いモデルなので、
    0.8015/18 = 44.528μs
  ASIC
    25MHz: 824*40ns = 32.96μs (x 1.35 faster)
    50MHz: 824*20ns = 16.48μs (x2.70 faster)
    100MHz: 824*10ns = 8.24μs (x5.40 faster)

## Slide 10: Time Spent on This Project
Specification: 5 hours
SW Design
  Train 3 hours
  C-impl
HW Design
  RTL, Logic Synth, P&R, STA
Final Presentation Material

## Slide 11: Multi-Layer Perceptron (MLP)
定義
  入力層・1つ以上の隠れ層・出力層からなる
  各層のニューロンが全結合された順伝播型ニューラルネットワーク
各ニューロンの計算
x: 入力ベクトル
W, b: 学習される重み・バイアス
σ: 非線形活性化関数（ReLU）
Notes: 定義
  入力層・1つ以上の隠れ層・出力層からなる
  各層のニューロンが全結合された順伝播型ニューラルネットワーク
各ニューロンの計算
  x: 入力ベクトル
  W, b: 学習される重み・バイアス
  σ: 非線形活性化関数（ReLU）
なぜ隠れ層＋非線形が重要か
  単層パーセプトロンでは線形分離可能な問題しか解けない
  隠れ層と非線形活性化により、複雑な非線形関数を近似可能
  普遍近似定理：十分なユニット数を持つ1隠れ層MLPは、任意の連続関数を任意精度で近似できる
学習方法
  損失関数（例：クロスエントロピー、MSE）を定義
  誤差をバックプロパゲーション＋勾配降下法で逆伝播させ、W,b を更新
主な用途
  分類
  回帰
  より複雑な深層モデルの基礎ブロック
定義
  入力層・1つ以上の隠れ層・出力層からなる
  各層のニューロンが全結合された順伝播型ニューラルネットワーク
各ニューロンの計算
  ℎ=𝜎(𝑊𝑥+𝑏)𝑥
  x: 入力ベクトル
  W, b: 学習される重み・バイアス
  σ: 非線形活性化関数（ReLU）
なぜ隠れ層＋非線形が重要か
  単層パーセプトロンでは線形分離可能な問題しか解けない
  隠れ層と非線形活性化により、複雑な非線形関数を近似可能
  普遍近似定理：十分なユニット数を持つ1隠れ層MLPは、任意の連続関数を任意精度で近似できる
学習方法
  損失関数（例：クロスエントロピー、MSE）を定義
  誤差をバックプロパゲーション＋勾配降下法で逆伝播させ、W,b を更新
主な用途
  分類
  回帰
  より複雑な深層モデルの基礎ブロック

## Slide 12: Outer Product Unit (OPU)
…
…
…
…
Row
Col
Receptive fields
Weights
MAC
MAC
MAC
MAC

## Slide 13: Circuit
WVEC Register
XVEC Register
PE
…
wvec
xvec
xin
win
ACC REG
acc_sel
yout
acc_en
0
1
(c) PE
(b) OPU
(a) MLP NPU
PE
PE
…
…
…
…
…
…
PE
PE
PE
PE
PE
PE
(d) Quantizer(Q)
y
s
>>
shift-1
1
>>
qy
Controller
PARAM
FIFO
CORE
XFIFO
pixel
OPU
8×8
ReLU
8×8
Q
8×8