## Slide 1: 日報
8bitだとどうしても、タイミングが収束しない（layout）
ある程度、RTLを書き終えた。次は4bit版のMLPの再実装に移る。
デバッグ信号を確認しながら終了。

## Slide 2: MLP
I/O
  Input: MNIST image (size=28x28, grayscale)
  Output: prediction (label=[0, 1, ..., 9])
Operation sequence:
  Image readout
  MAC operation
  Bias addition
  Linear quantization
  Write to intermediate register
  Read intermediate register (repeat from step 2)
  Argmax
  Output prediction

## Slide 3: MLP Structure
......
......
......
......
0
1
9
L1(196)
L2(32)
L3(16)
L4(10)

## Slide 4: Target Clock Frequency: 133MHz
CPU:
  Version: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF (3.40 GHz)
  CMD: gcc -O3
  Execution Time: 14.922us
ASIC:
  #Cycles: 1695 cycles
  Clock Period: 7.5ns
  Execution time: 7.5 * 1695 = 12.713us (estimate)

## Slide 5: MNIST推論アクセラレータ
m5291005 Kyoji Awaki

## Slide 6: プロジェクト概要
目的:
  手書き数字認識（MNIST）において、CPU（Intel Core i7-13700KF）を凌駕する低遅延（Low Latency）な推論処理を実現する。
技術的アプローチ:
  モデル軽量化: 入力次元削減と低ビット量子化（4-bit）による演算量・メモリ量の圧縮。
  専用ハードウェア化: スタンダードセルのみ（SRAMなし）で実装可能な、高並列・レジスタ分散型アーキテクチャの採用。

## Slide 7: ネットワーク仕様
......
......
......
......
0
1
9
Input(196)
L1(32)
L2(16)
Output(10)
14
14

## Slide 8: 量子化仕様
データ精度
  Input/Activation: uint4
  Weights: int4
  Accumulator: int16
パラメータ精度
  Scale: int12
    (acc_int16*sc_int12=mul_int28)
  Shift: uint4
  Zero Point: uint4

## Slide 9: FSM
EXEC00
INIT
EXEC10
BIAS0
REQT0
WRITE0
EXEC01
EXEC11
BIAS1
REQT1
WRITE1
EXEC02
EXEC12
BIAS2
ARGMX
DONE
exec0
exec1
exec2
pb0_en
pb1_en
pb2_en
rq0_en
rq1_en
wr0_en
wr1_en
argmx_en
MAC
BIAS
REQUANT
done